| Объект контроля | Мониторинг | Коррекция / Корректирующие действия |
| --- | --- | --- |
| Этап | Продукт/ оборудование | Описание опасности | Критические пределы | Мера контроля | Процедура мониторинга | Периодичность | Ответственный | Действия | Ответственный | Документ, где фиксируется мониторинг/ валидация |
| Упаковка, маркировка | ККТ №1 | Попадание металлических включений размером более 2 мм в продукт при несрабатывании металлодетектора | Металлические частицы размером более 2 мм (Железо 1,8 мм Цвет. мет. 2,0 мм Нерж. сталь 2,5 мм) | Металлодетектирование с использованием пробных образцов (S/S; Fe; non Fe) | Пропускание пробников через металлодетектор, проверяя, что металлодетектор подает сигнал и останавливает ленту | Каждая коробка | Технолог | 1. Если не срабатывает один из пробников, заблокировать продукцию с момента последней проверки, сообщить главному технологу. Вызвать механика для устранения неполадок. Заблокированную продукцию после устранения неполадки повторно пропустить через металлодетектор, если невозможно – утилизировать продукцию, не прошедшую контроль. При вторичной отбраковке продукт утилизируется после проверки его на содержание металла. 2. На основании анализа несоответствия разработать корректирующие действия. | 1.Отв - начальник смены, технолог 2. Гл. технолог | «Чек-лист проверки работоспособности металлодетектора», «Отчет о коррекции и коректирующих действиях в ККТ» Паспорт на металлодетектор, протокол валидации (автообучения) |